Nội dung	Trang

[Nội dung không bắt buộc]

[Người biên soạn phải sử dụng mục lục tự động để đảm bảo tài liệu này không bị lỗi khi DMS tự động chuyển định dạng của tài liệu sang pdf. Vui lòng nhấp chuột phải vào mục lục và chọn Update Field để cập nhật thay vì bạn trực tiếp điền vào]

1	MỤC ĐÍCH	2

2	PHẠM VI	2

3	TÀI LIỆU THAM KHẢO	2

4	THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA	2

5	NỘI DUNG	2

6	PHỤ LỤC	2

# MỤC ĐÍCH

Mục đích của tài liệu này là thiết lập quy trình bảo trì Bạc lót máy nghiền tại Hiệp Phước.

# PHẠM VI

Phạm vi của tài liệu này là máy nghiền,tại trạm nghiền Hiệp Phước, công ty Holcim Việt Nam.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO : Máy nghiền bi

# THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

# NỘI DUNG

## Các nguy cơ trong công việc

- Làm việc trên cao. Có thể gây té ngã

- Các vật từ trên cao có thể rơi trúng người

- Kẹt tay

- Thiết bị nâng không an toàn

## 5.2 Trang thiết bị bảo hộ cá nhân:

- Standard PPE: Nón, kiếng, giày, quần áo bảo hộ và khẩu trang chống bụi

- Dây an toàn

- Nếu có hàn cắt thì phải được trang bị thêm như mặt nạ hàn, găng tay da…

## Các yêu cầu đặc biệt:

- Chỉ có những techinician cơ khí và được chỉ định bởi mech. supevisor mới được thực hiện công viêc này. Số lượng người cần thiết là 03 người

- Công cụ/Thiết bị:

  - Hộp đồ nghề cá nhân bao gồm cơ lê,mỏ lếch,…..

  - Giàn giáo khung

  - Lưỡi cạo bạc (02 cái)

  - Thiết bị nâng phải còn hạn kiểm định, check trước khi sử dụng

  - Xe cẩu 5 tons đạt tiêu chuẩn thiết bị nâng Holcim

- Cách ly điện (Động cơ quay chính và động cơ quay chậm )

- Giấy phép cách ly, Tool box, giấy phép làm việc làm việc trên cao, inspection checksheet cho thiết bị nâng, JSA

## Qui trình thực hiện :

| Bước | Các bước làm việc cơ bản | Mối nguy | Bien pháp kiểm soát mối nguy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thông báo CCR và ghi sổ về việc dừng máy nghiền | Không | Không |
|  | Thực hiện việc cách ly (02 điểm) | Không | Không |
|  | Liệt kê các bước được yêu cầu để tiến hành công việc. Tháo bạc xuống đất và bôi bột màu lên bụng bạc để chuẩn bị kiểm tra bề mặt tiếp xúc .(không nên bôi lên bề mặt cổ trục vì sẽ xuất hiện nhiều điểm tiếp xúc ảo.) | Làm việc trên cao. Có thể gây té ngã Các vật từ trên cao có thể rơi trúng người Kẹt tay Thiết bị nâng không an toàn | Phải có sàn thao tác và đeo giây an toàn Đứng tránh ra ngoài phạm vi cẩu Đeo găng tay Các TBN. phải còn trong hạn kiểm định và phải thực hiện checksheet |
|  | Đưa bạc lên cổ trục trunion tương ứng(inlet&outlet),mỗi bên 2 ngoài đứng 2 phía để kéo bạc qua lại,chọ bạc tiếp xúc với cổ trục trunion.(phối hợp nhịp nhàng và đều tay.) | Như trên | Như trên |
|  | Đưa bạc xuống đất để kiểm tra các điểm tiếp xúc,kiểm tra 2 bên mép bạc còn thấp hay cao,tiếp xúc hay chưa. | Như trên | Như trên |
|  | Tiến hành cạo bạc đều tay, cạo tất cả các điểm đen, điểm cao cho phân bố đều trên bề mặt, tập trung vào diện tích tiếp xúc,góc tiếp xúc của bạc (có thông số đính kèm) | Như trên | Như trên |
|  | Hai bên mép bạc nếu chạm nhiều thì phải được hạ thấp xuống,để bề mắt tiếp xúc được phân bố đều. | Như trên | Như trên |
|  | Sau khi cạo xong thì lại bôi bột màu lên bụng bạc,nhớ bôi một lớp mỏng,không nên bôi nhiều vì sẽ khó nhìn thấy các điểm tiếp xúc. | Như trên | Như trên |
|  | Tiếp tục cho đến khi các điểm tiếp xúc phân bố đều(1cm2 từ 2-3 điểm) | Như trên | Như trên |
|  | Sau khi hoàn thành bụng bạc tiến hành kiểm tra lưng bạc . | Như trên | Như trên |
|  | Nâng bạc lên gối đỡ máy nghiền kiểm tra khe hở bên hông (vd:đường kính 1m4 thì khe hở 0.24-0.32)(theo bản thông số đính kèm) | Như trên | Như trên |
|  | Khi kiểm tra lưng bạc thì một người dùng tay lay nhẹ bạc trên gối,bạc dao động nhẹ nhàng,dễ dàng trên gối. | Như trên | Như trên |
|  | Sau khi hoàn thành kiểm tra lưng bạc thì vệ sinh bên trong sạch sẽ. | Như trên | Như trên |
|  | Kiểm tra ống nước có bị nghẽn không trong vòng 15’,với áp lực 6-7kg. | Văng bắn nước ra ngoài | Giám sát phải kiểm tra việc xiết chặt các đầu nối cho đúng cách |
|  | Trước khi lắp kiểm tra lại cao áp của ống dầu | Văng bắn nhớt ra ngoài | Giám sát phải kiểm tra việc xiết chặt các đầu nối cho đúng cách Mọi người phải đứng tránh xa ra ngoài Nhắp bơm cao áp lên rồi tắt ngay để kiểm tra trước |
|  | Sau đó lắp bạc lên vị trí và kiểm tra lại khe hở lưng bạc. | Làm việc trên cao. Có thể gây té ngã Các vật từ trên cao có thể rơi trúng người Kẹt tay Thiết bị nâng không an toàn | Phải có sàn thao tác và đeo giây an toàn Đứng tránh ra ngoài phạm vi cẩu Đeo găng tay Các TBN. phải còn trong hạn kiểm định và phải thực hiện checksheet |
|  | Lắp lại nắp che | Như trên | Như trên |
|  | Vệ sinh xung quanh & dọn dẹp dụng cụ | Không | Không |
|  | Tháo khóa cách ly | Không | Không |
|  | Chạy thử bằng động cơ quay chậm | Thiết bị chuyển động | Tất cả mọi người phải tránh ra ngoài |
|  | Quan sát sai áp và rửa lọc nhớt cho đến khi sai áp ổn định, không tăng Theo dõi nhiệt độ gối đỡ | Tràn đổ nhớt ra ngoài môi trường | Người tháo và rửa lọc phải là người thạo việc này |
|  | Báo cáo giám sát kết thúc công việc | Không | Không |

# PHỤ LỤC